Parametrii  calorimetrului  DSC

• Tip :  power compensated; model Pyris Diamond – Perkin Elmer SUA

•

Celula :   aliaj Pt-Ir; durata lunga de utilizare, reziztenta chimic.

•

Atmosfera :   statica sau dinamica: azot , heliu , argon, oxygen, aer;

•

Domeniul de temperatura    –170 °C + 730 °C; precizie 0.01 °C;

•

Precizie calorimetrica    0.2 (W. Domeniu : 0.2 (W la 800mW;

•

Raspuns in semnal  (1mg  Indiu, 10 °C /min, azot):  inaltime peak 7.4 mW;

•

Viteze scanare   incalzire /racire :  0.01 °C/min pana la 500 °C/min;

•

Racire controlata:  LN2  cu 10 °C/min pana la – 150 °C;

Intracooler 2P cu 10 °C/min pana la – 40 °C;

• Posibilitati racire:  Intracooler 2P de la – 55 °C pana la 730 °C

Dewar LN2 de la – 160 °C pana la 200 °C.

• Consum putere :  300 W  instrument  +  300 W CryoFill (controller LN2);

1400W Intracooler 2P.